I : RESISTANCE DES CONDUCTEURS (CABLES - FILS).

La résistance d’un conducteur ohmique varie en fonction de ses caractéristiques.

1.1  :Variation en fonction de sa longueur

| Plus un conducteur est long, | Le courant choisit toujours le |
| --- | --- |
| plus sa résistance est importante. | chemin le plus court |

1.2  :Variation en fonction de sa section.

Plus un conducteur est petit, plus sa résistance est importante.

La section des fils est calculée en fonction de l’intensité

1.3  :Variation en fonction du matériau.

Argent	ρ = 0,0164 Ω.mm2/m

Cuivre	ρ = 0,0172 Ω.mm2/m

Aluminium ρ = 0,0269 Ω.mm2/m

La résistance d’un conducteur est	Le	courant	choisit	toujours	le

fonction de sa matière	matériau le moins résistible

PAGE 1

1.4 :Formule de la résistance.

R = ρ x LS

ρ en ohm.mètre ou Ω.mm2/m

L en mètres

S en mètres carré ou mm2

1.5 :Exercices.

1- Calculer la résistance d’un fil de cuivre de 5 m de long et de 12/10 de diamètre.

Données : L = 5m, D =1.2 mm, ρ = 0.172, R = ?

| On sait que : |  |  |
| --- | --- | --- |
| R=ρ x L | R = 0,172 x 5 | = 0.0171 Ω |
| S | π x 0.612 |  |

2- Peut-on mesurer cette résistance avec un ohmmètre d’atelier ?

Non, car elle est trop petite. Il faut utiliser la méthode volt ampère métrique

3- Calculer la section d’un câble de circuit de démarrage de 1,5 m de long et de résistance 0,001Ω

Données : L = 1.5m, ρ = 0.172, R =0.001Ω, S = ?

| On sait que : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R = ρ x L | d’où S = ρ x | L | S = 0.0172 x 1.5 | = 25.8 mm2 |
| S |  | R | 0.001 |  |

4- Calculer la longueur d’un fil de cuivre de 12/10 de diamètre et de résistance 0,05Ω.

Données : D =1.2 mm, ρ = 0.172, R = 0.01Ω, L = ?

On sait que :

| R = ρ x | L | d’où | L = | R x S | L = | 0.05 x π x 0.612 | = 3.4 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S |  |  | ρ |  | 0.0172 |  |

PAGE 2

5- Calculer la résistivité d’un fil de 12/10 de diamètre, 5m de longueur et de résistance 1.15Ω.

Données : D =1.2 mm, L = 5m, R = 0.128Ω, ρ = ?

On sait que :

| R = ρ x L | d’où ρ = R x S |
| --- | --- |
| S | L |

ρ = 1.15 x π x 0.612 = 0.269 Ω.mm2/m 5

6-  Indiquer le nom du matériau utilisé

Le fil est en aluminium

PAGE 3

II :LA LOI D’OHM.

2-1: Expérience.

Soit un conducteur ohmique parcouru par un courant qui peut varier

V

|  |  |  |  | A |  |  |  | R |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Résultats : |  |  |  |  |  |  |  | U |  |
| Pour I = 1 A | ⇒ | U = 2 V |  |  |  |  |  |
| Pour I = 2 A | ⇒ | U = 4 V |  |  |  |  |  |
| Pour I = 3 A | ⇒ | U = 6 V |  |  |  |  |  |
| Pour I = 4 A | ⇒ | U = 8 V |  |  |  |  |  |

I

Conclusion :

La tension varie en fonction de l’intensité suivant un coefficient qui est constant. Ce coefficient de proportionnalité est appelé la résistance du conducteur.

2-2 :Formule.

Déterminer l’équation de cette droite :

U =R x I

U en Volts

I en Ampères R en ohms

PAGE 4

2-3 : Exercices.

On veut brancher une lampe avec un fil de cuivre de 5 m de long et de 12/10 de diamètre sur une batterie de 12V avec un interrupteur

1 :Représenter le schéma électrique avec les vecteurs tensions.

U2	U3

U1	U4

Sens de parcours

A

U5

1-  Ecrire la loi des mailles de ce circuit.

U1 − U2 − U3 − U4 − U5 = 0

2-  Calculer la résistance du fil de cuivre entre la batterie et la lampe.

| R |  | = ρ x L | R |  | = 0,172 x 5 | = 0.0171 Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | S |  | 3 | π x 0.612 |  |

3-  Déterminer la chute de tension créée par ce fil sachant que la lampe consomme 3 A.

U3 = R3 x I	U3 = 0,0171 x 3 = 0.0513 V

4- Déterminer la tension d’alimentation de la lampe sachant que la tension de la batterie est de 12V et qu’il n’existe aucune autre chute de tension dans le circuit.

U4 = U1 - U3	U4 = 12 - 0,0513 = 11,9487 V

5-  Que peut-on dire de ce dernier résultat ?

La tension est suffisante pour alimenter la lampe

PAGE 5

III : L’ENERGIE.

3-1 :Analogie avec le circuit hydraulique.

Lorsque la vanne est fermée, la différence de niveau de l’eau entraîne que :

La turbine ne tourne pas

Lorsque la vanne est ouverte, la différence de niveau de l’eau entraîne la rotation de la turbine du à la charge d’eau qu’elle reçoit.

La turbine entraîne le treuil en rotation. L’énergie absorbée pour déplacer le poids P est fonction de la hauteur, de la masse d’eau et du temps écoulé.

Treuil

3-2 :Définition.

En électricité, si un consommateur électrique est connecté à un générateur, il s’établit un courant dont le travail peut être exprimé par :

Travail = quantité d’électricité x tension P 1 joule = ( 1A x 1S ) x 1V

3-3:Formule.

|  |  |  | U en Volts |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W = U x I x t |  | I en Ampères |
|  |  |  | t en secondes |
|  |  |  | W en joules ou Wattheures |

PAGE 6

IV :LA PUISSANCE.

4-1 :Définition.

C’est la quantité d’énergie divisée par le temps en secondes. Or :

P = U x I x t t

Unité : Le Watt

4-2 :Formule.

P = U x I

U en Volts

I en Ampères P en Watts

4-3:Quelques puissances à connaître.

| Lampe feu de position | 12 V 5W |
| --- | --- |
| Lampe feu stop | 12 V 21W |
| Lampe feu clignotant | 12 V 21W |
| Lampe feu de recul | 12 V 21W |
| Lampe antibrouillard AR | 12 V 21W |
| Lampe de projecteur H4 | 12 V 60/55W |
| Lampe de projecteur de brouillard H1 | 12 V 55W |
| Lampe de projecteur longue portée H1 | 12 V 55W |
| Lampe de plafonnier | 12 V 5W |
| Démarreur | 12 V 250W |
| Alternateur | 12 V 900W |

PAGE 7

V : ASSOCIATION DE RESISTANCES.

Avant de faire ces exercices, il faut effectuer le TP sur les mesures série et parallèle

5-1 : En série

Soit trois résistances R1, R2 et R3 montés en série. Faire le schéma électrique et calculer la résistance équivalente par les tensions.

|  |  |  | U |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U1 | U2 | U3 |
| U = U1 + U2 + U3 | ( loi des mailles ) |  |

Réquix I = ( R1 x I ) + ( R2 x I ) + ( R3 x I )

Or l’intensité est la même en tout point du circuit série. Soit :

Réqui= R1 + R2 + R3

5-2 : En parallèle.

Soit trois résistances R1, R2 et R3 montés en parallèle. Faire le schéma électrique et calculer la résistance

équivalente par les intensités.

U1

| I = I1 + I2 + I3 | ( loi des noeuds ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | U2 |  |
| U |  | U1 |  | U2 |  | U3 |  |  |  |  |
|  | = |  | + |  | + |  |  |  | U3 |  |
| Réqui |  | R1 |  | R2 |  | R3 |  |  |  |  |

Or la tension est la même aux bornes de chaque résistance en parallèle. Soit :

U = U1 = U2 = U3

|  | 1 | = | 1 | + | 1 | + | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réqui |  |  |  |  |  | R3 |  |
|  |  |  | R1 | R2 |  |  |

PAGE 8

EXERCICES

| 1- Calculer la résistance d’une lampe 12V 5 W, 12V 21W et 12V 55W |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| On sait que P = U x I | et | I = | U | Donc | P = | U x U |  | = | U2 | soit R = |  | U2 |  |
|  |  |  | R |  |  | R |  | R |  |  | P |
| Application numérique : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R = | 122 | = 28,8 Ω |  | R = | 12 | 2 | = 6,85 Ω |  |  | R = | 12 | 2 |  | = 2,61 Ω |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |

2- Une lampe 12V21W fonctionne pendant 45 minutes, calculer a. L’intensité consommée par la lampe

On sait que I = UP

Application numérique :

- = 1221 = 1,75 A

b.  L’énergie absorbée en joules et en kW/h

On sait que W = U x I x t Application numérique :

| W = 12 x 1,75 x 45 x 60 = 56700 joules | or 3600j =1W/h donc W = | 56700 | = 15,75 W/h |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3600 |  |
| Autre solution : | 45 min = 0,75 h |  |  |  |
| W = 12 x 1,75 x 0,75 = 15,75 W/h = 0,01575 kW/hO |  |  |

3- Une batterie d’une capacité de 60 A/h est complètement déchargée. Pour sa recharge, elle demande les 4/3 de sa capacité. Quel sera le temps de recharge sous une intensité d’un dixième de sa capacité ?

| On sait que t = | Q |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  |  |  |
| Application numérique : |  |  |  |  |  |  |
| Q = 60x | 3 | = 45 |  | I = 60x |  | 1 | = 6 A | Donc t = | 45 | = 7,5 Heures |
|  |  |  |  |  | 10 |  |  | 6 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

PAGE 9

SYNTHESE SUR LES FORMULES

Quantité d’électricité

Q = It

Résistance électrique

R = ρ x LS

Loi d’ohm

U = R x I

Loi de joule

W = U x I x t

Puissance électrique

P = U x I

1.6 Résistances en série

Q en Ampères heure ou en coulombs I en ampères

t en heures ou en secondes

ρ en ohm.mètre ou Ω.mm2/m

L en mètres

S en mètres carré ou mm2

U en Volts

I en Ampères

R en ohms

U en Volts

I en Ampères t en secondes

W en joules ou Wattheures

U en Volts

I en Ampères

P en Watts

Réqui= R1 + R2 + R3

Résistances en parallèle

|  | 1 | = | 1 | + | 1 | + | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Réqui |  |  |  | R2 |  | R3 |  |
|  |  |  |  | R1 |  |  |  |  |
| Loi des nœuds |  |  |  | Loi des mailles |
| I = I1 + I2 + I3 |  |  |  | U = U1 + U2 + U3 |

PAGE 10