COMMUNICATION

entre

un  MINI-ORDINATEUR

et

un  MICRO-ORDINATEUR

par

LIAISON  RS 232

CONFIGURATION

SOMMAIRE

1 .	Présentation de la configuration.

2 .	Cahier des charges

3 .	Réalisation.

1 . PRESENTATION  de  la  CONFIGURATION

Le but est de réaliser une communication entre un micro-ordinateur type P.C. et un mini-                               	ordinateur type MicroVAX 3100 reliés par une liaison RS232 suivant la figure suivante	:

2 . CAHIER  des  CHARGES

Le MicroVAX gère une application qui stocke des données dans plusieurs fichiers. A tout moment       	et à l'initiative de l'opérateur du PC, ce dernier peut demander le transfert nominatif d'un des                 	fichiers du VAX afin de l'exploiter sur PC.

Si après trois tentatives de connexion, le PC n'a aucune réponse du VAX, un message avertira                            	l'opérateur. Par contre, si la reconnaissance est correcte, le PC se mettra alors en réception afin de                          	recevoir le fichier de données dont le nom aura été saisi par l'opérateur.

3 . REALISATION

Travaux  Pratiques  		:   	Communication  VAX  (  PC

Durée              		:    	5 jours

Thème   			:  	Etablir les communications entre un mini et un micro en                       						respectant un protocole donné.

Sujet                      		:

(	Tester les programmes de démonstration afin de valider les liaisons entre machines.

( programmes du cours PC et Communications )

(	Analyser et développer les applications sur les deux machines en sachant que cette                      			communication devra respecter le protocole BSC.

(	Les développements des échanges VAX ( PC se feront de deux manières	:

-	Scrutation des deux machines.

Utilisation de la fonction bioscom() par le PC.

-	Scrutation VAX.

PC en réception sous interruption matérielle.

Si le temps ne vous est pas compté, tester l'utilisation des interruptions logicielles                                 			( INT86 ) par le PC.

(	Faites vérifier les différentes étapes de votre application.

A fournir 	:		un dossier comprenant	:

(	Analyse et Conception des applications en pseudo-code,

(	Implémentation en C sur VAX et PC.

# Text boxes

Micro-ordinateur

Mini-ordinateur

Liaison RS 232

INTERFACE

de

COMMUNICATION

COM1

INTERFACE

de

COMMUNICATION

2

3

7

4

5

6

20

20

6

5

7

4

3

2