Table des matières

I- Evolution de l'informatique

II- Transmission locale et distante

III- Rôle des réseaux locaux

IV- Caractéristiques des réseaux locaux

IV-A- Topologie

IV-A-1- Topologie en Bus série

IV-A-2- Topologie Bus étoilé

IV-A-3- Topologie en anneau

IV-A-4- Topologie Anneau étoilé

IV-A-5- Topologie en étoile

IV-B- Méthodes d'accès au support

IV-B-1- CSMA/CD

IV-B-2- CSMA/CA

IV-B-3- Jeton (Token)

IV-C- Techniques de Transmission

IV-D- Supports de transmission

IV-D-1- Paires torsadées

IV-D-2- Câbles coaxiaux

IV-D-3- Fibres optiques

IV-D-4- Air

IV-E- Débits

V- Normalisation

V-A- Modèle OSI

V-B- Normalisation IEEE

V-C- Couches MAC et LLC

VI- Types de réseaux locaux

VI-A- Réseaux Physiques

VI-A-1- Ethernet

VI-A-2- Token Ring

VI-A-3- LocalTalk (AppleTalk)

VI-A-4- ArcNet

VI-A-5- FDDI

VI-B- Protocoles

VI-B-1- NetBios

VI-B-2- TCP/IP

VI-B-3- IPX/SPX

VII- Types d'architecture réseau

VII-A- Réseau Poste à Poste

VII-B- Réseau Client / Serveur

VIII- Serveurs

VIII-A-1- Serveurs de fichiers

VIII-A-2- Serveurs d'impression

VIII-A-3- Serveurs de communications

VIII-A-4- Serveurs d'applications

VIII-B- Répéteur, Pont, Routeur, Passerelle

VIII-B-1- Répéteur

VIII-B-2- Pont

VIII-B-3- Routeur

VIII-B-4- Passerelle

IX- Administration de Réseau

IX-A- Rôle

IX-B- Protocoles

IX-C- Logiciels

X- Systèmes de câblage d'immeuble

Généralités sur les Réseaux locaux

Evolution de l'informatique

Au début de l'informatique, disons dans les années 60, les machines utilisées étaient de grosses unités centrales dont les programmes et les données étaient stockés sous forme de cartes perforées. Puis, sont apparus des terminaux non intelligents de type TTY et ensuite des écrans à tube cathodique. Chaque constructeur possédait non seulement ses propres technologies en ce qui concerne le matériel, mais aussi ses propres systèmes d'exploitation et ses propres programmes applicatifs.

Figure 1 : L'informatique des années 60.

A partir des années 70, sont apparues des machines moins volumineuses, moins coûteuses à base de circuits intégrés, les mini-ordinateurs (les "minis"). La mini-informatique est alors apparue dans les PME-PMI. Des périphériques de saisie de type écran-clavier, sont reliés à des mini-ordinateurs dont le système d'exploitation est "propriétaire". Les progrès de la transmission autorisent la connexion à distance des machines entre elles, en utilisant des lignes téléphoniques spécialisées ou non. Les vitesses de transmission restent toutefois modestes, de 300 à 4800 Bps dans les meilleurs cas.

Figure 2 : Les mini-systèmes des années 70.

Au début des années 80, sont apparues les microprocesseurs et les premiers micro-ordinateurs Personal Computers PC d'IBM et Apple II d'Apple. L'ordinateur individuel était né. Il entraîne d'autres habitudes de travail et en particulier une grande indépendance des utilisateurs par rapports aux responsables des services informatiques. Les "micros" prolifèrent dans les bureaux, et bientôt le besoin d'échange des informations entre machines et la nécessité de partager les ressources coûteuses (imprimantes lasers et dispositifs de sauvegarde) font naître le concept de réseau local.

Figure 3 : Le réseau local des années 80.

Transmission locale et distante

Figure 4 : Transmission distante et locale.

Un réseau local ou LAN (Local Area Network) est un système de communication permettant d'interconnecter des ordinateurs et d'autres équipements informatiques dans un domaine géographiquement limité. Il utilise des supports physiques de types paires filaires, câble coaxial, fibre optique, ondes électromagnétiques ou autres. Les dispositifs reliés entre eux sont de tous types : ordinateurs, imprimantes, mémoires de masse, tables traçantes, modems, fax, etc ...

Par opposition, les communications à distance utilisent des réseaux de types WAN (Wide Area Network). De plus en plus les réseaux locaux sont reliés entre eux par des WAN.

Rôle des réseaux locaux

Les réseaux locaux ont pour vocation :

de rendre disponibles à tous, les équipements ne pouvant pas être affectés à chaque poste de travail (imprimantes, modems, fax, dispositifs de sauvegarde, ...).

de centraliser les applications disponibles pour l'entreprise afin d'en faciliter l'utilisation et la mise à jour.

de centraliser les données sur des dispositifs sécurisés aussi bien au niveau de l’accès qu’au niveau de la fiabilité.

de permettre l'interconnexion de stations de travail d'origines différentes et de systèmes d'exploitation différents (PC, MAC, Stations Unix, ...)

de permettre l'usage de bases de données centralisées (SGBD).

de faciliter la circulation des informations (transferts de fichiers, messagerie, images...).

d'assurer l'interconnexion rationnelle avec des équipements distants.

Pour satisfaire ces besoins, les réseaux locaux doivent :

avoir des vitesses de transmission élevées et une bande passante importante.

pouvoir être connectés à d'autres réseaux distants.

leur fiabilité doit être grande et leur maintenance aisée.

leur coût doit être le plus faible possible.

correspondre à des normes bien définis pour être compatibles avec le maximum d'équipements et de logiciels.

pouvoir permettre leur évolution et leur extension.

On distingue 2 grands types de vocations pour les réseaux locaux :

- les réseaux locaux à vocation bureautique et de gestion comme Ethernet, Token Ring ou AppleTalk.

* Partage de ressources ( imprimantes, disques, streamers, modems, fax ..)

* Partage des données

* Base de données en temps réel (tenue de stocks, comptabilité, ...)

- les réseaux locaux à vocation industrielle comme MAP (Manufacturing Application Protocol), TOP (Technical Office Protocol).

* Mise en relation des organes de contrôle (automates programmables) avec des capteurs et des actionneurs.

* Réaction immédiate en cas d'incident (Action prioritaire des interruptions).

* Connexion possible avec un réseau de type bureautique pour les aspects gestion de production : approvisionnements, stocks, qualité, ...

Caractéristiques des réseaux locaux

Les caractŽristiques principales permettant sur le plan physique de dŽfinir un rŽseau local sont :

La Topologie

La MŽthode dÕacc�s au Support

La Technique de transmission

Le Support de transmission

Le DŽbit Binaire

Topologie

La topologie logique définit la manière dont circulent les informations sur le réseau. Les informations véhiculées sur un réseau local le sont en utilisant des bits envoyés en mode série sur un support. Les bits sont expédiés regroupés en entités structurées appelées Trames.

La topologie physique définit la manière dont le câblage réseau interconnecte les noeuds entre eux.

Topologie en Bus série

Figure 5 : Topologie Bus série.

Tous les noeuds sont connectés électriquement au même support. Lorsqu'une trame est envoyée par une station, le signal électrique correspondant est diffusé sur l'ensemble du réseau. Cette diffusion n'est pas instantanée. Il existe un temps de propagation du signal électrique qui dépend des caractéristiques du support. Le temps de propagation varie de 0,6 et 0,8 x C. C représente la vitesse de la lumière, soit 300.000 Km/s.

Topologie Bus étoilé

Figure 6 :Topologie bus étoilé.

Dans cette topologie, on utilise un élément central qui régénère le signal électrique envoyé par un noeud et le rediffuse vers tous les noeuds du réseau. La topologie logique reste un bus série, alors que la topologie physique (le câblage) est une étoile.

Topologie en anneau

Figure 7 : Topologie en anneau.

Dans ce type de topologie, les trames sont envoyées d'un noeud du réseau à l'autre et reviennent au point de départ. Un anneau logique est ainsi formé. En réalité, on notera qu'il s'agit d'une succession de liaisons point à point se rebouclant. Le signal électrique n'est pas diffusé sur l'ensemble du réseau, mais successivement d'un noeud à l'autre.

Topologie Anneau étoilé

Figure 8 : Topologie Anneau étoilé.

Dans la topologie logique de type anneau (figure 7), il suffit qu'un élément soit déconnecté ou en panne pour que l'anneau soit inutilisable. En pratique, on utilise une topologie physique de type anneau étoilé (figure 8) qui permet d'annuler cet inconvénient. Tous les noeuds sont connectés à un élément central. Les connecteurs de cet élément sont reliés entre eux en série. La dernière prise à droite est connectée en interne à la prise de gauche. Si un noeud émet une trame, elle circule de station en station en passant à chaque fois par l'élément central. Si une connexion à un noeud ou si un noeud est défectueux, le connecteur correspondant est court-circuité et l'anneau est malgré tout refermé.

Topologie en étoile

Figure 9 : Topologie en étoile.

L'élément central connecte les noeuds 2 à 2. Il existe plusieurs liaisons point à point simultanées.

Méthodes d'accès au support

Chaque type de réseau local possède une méthode d'accès au support. Elle concrétise la manière dont chaque noeud peut envoyer des trames sur le réseau sans créer de conflits avec des trames émises par d'autres noeuds. La méthode d'accès est souvent conditionnée par la topologie utilisée. Ainsi, sur un bus série, 2 stations ne peuvent émettre en même temps sans provoquer une interférence entre les 2 signaux électriques émis. Cette interférence est appelée "Collision".

CSMA/CD

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) est une méthode d'accès utilisée sur les bus série. Elle a pour but d'éviter les collisions et de les détecter si elles se produisent.

1

Dans un premier temps, la station qui désire émettre, "écoute" si un signal est émis par un autre noeud du réseau. Cette fonction est assurée par une mesure physique du signal électrique sur le bus.

2

Si le réseau semble non occupé, le noeud émet sa trame qui est diffusée sur l'ensemble du réseau.

2 bis

Cependant, suite au temps de propagation du signal électrique sur le support, il se peut qu'au moment de "l'écoute", le réseau semblait libre alors qu'un autre noeud était déjà en train d'émettre. Il se produit alors une collision. La transmission des 2 trames est perturbée. Chaque station détecte cette collision par un moyen physique (mesure du signal électrique). L'émission des trames est arrêtée.

3

Une procédure de retransmission est alors entamée dans chacun des noeuds après un délai qui est fixé de façon différente (T1 ( T2) dans chaque noeud.

Figure 10 : Méthode d'accès au support ; CSMA / CD.

Vos notes :

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CSMA/CA

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Cette méthode reprend les principes de CSMA/CD en ce qui concerne "l'écoute". Mais la détection des collisions n'est pas assurée par un moyen physique, mais par une procédure logicielle.

1

Dans un premier temps, la station qui désire émettre, "écoute" si un signal est émis par un autre noeud du réseau. Cette fonction est assurée par une mesure physique du signal électrique sur le bus.

2

Le noeud qui souhaite émettre envoie une premi�re trame de type RTS qui comporte lÕadresse de la station destinataire. Cette trame a deux buts :

- bloquer lÕŽmission des autres stations

- obtenir un accusŽ de rŽception de la station destinataire

Si lÕaccusŽ est retournŽ par une trame de type CTS et dans un temps infŽrieur ˆ une valeur dŽterminŽe, cela signifie que la demande dÕoccupation du support est prise en compte par l'ensemble des noeuds et que le noeud de destination attend une trame de données.

Après réception de la trame CTS, le noeud demandeur envoie sa trame de données.

2 bis

Si au contraire, lÕaccusŽ de rŽception nÕest pas re�u dans un temps imparti par la station Žmettrice, celle-ci suppose une collision et entame une procŽdure de retransmission identique ˆ celle utilisŽe en CSMA/CD.

3

Figure 11 : Méthode d'accès ; CSMA/CA.

Jeton (Token)

En fonction de la topologie physique, il existe deux variantes de cette mŽthode :

- Le Jeton sur anneau 	- Token - Ring

- Le Jeton sur Bus	- Token Bus

Jeton sur anneau  (Token Ring)

Une trame comportant un bit spŽcial appelŽ Jeton tourne en permanence sur lÕanneau. Les stations re�oivent et expŽdient tour ˆ tour cette trame. La station qui veut Žmettre, modifie la valeur du Jeton. La trame est considŽrŽe occupŽe et les donnŽes sont placŽes dans le champ appropriŽ. La trame ayant fait un tour complet apr�s passage dans toutes les stations, le Jeton est repositionnŽ ˆ sa valeur de dŽpart. La trame est considŽrŽe alors comme vide. Avec ce syst�me, une seule station peut Žmettre des données ˆ la fois, ce qui Žlimine tous les risques de conflit. Cette méthode d'acc�s est dite déterministe, car on peut calculer, en tenant compte du nombre de stations, le temps qui s'Žcoule entre 2 acc�s d'une station au rŽseau.

Figure 12 : Méthode d'accès ; Jeton sur Anneau.

Dans cette méthode d'accès, l'ordre de circulation des informations dépend de la position physique des noeuds dans l'anneau.

Pour éviter qu'un noeud ne monopolise la trame et empêche l'émission pour les autres noeuds, un système de priorité est prévu. Pour chaque noeud, il est prévu au départ une valeur de priorité. Cette valeur décroît à chaque tour de l'anneau. Lorsqu'un noeud a une priorité de valeur supérieure à un autre, il peut prendre possession de la trame et positionner le jeton pour émettre des données.

Vos notes :

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jeton sur Bus (Token Bus)

Le principe du Jeton sur le bus est le m�me que celui utilisŽ sur un anneau. Cependant, lorsquÕune station Žmet sur le bus le signal est diffusŽ vers toutes les stations. Un syst�me dÕadressage des trames permet de former un anneau logique. Chaque station, tour ˆ tour, modifie lÕadresse destination de la trame de manière à ce que toutes les stations soient adressées successivement.

Figure 13 : Méthode d'accès ; Jeton sur bus.

Techniques de Transmission

Il existe 2 méthodes de transmission possibles sur les réseaux locaux :

La méthode Large Bande (Signal Analogique)

La méthode Bande de Base (Signal Numérique)

Pour des raisons pratiques, seule cette dernière est vraiment utilisée. Les données sont envoyées en mode série et sous forme numérique sur le support. Pour des raisons tenant à la synchronisation du récepteur et à la largeur de bande du signal à transmettre, les données sont toujours envoyées de façon codée sur le support.

Figure 14 : Exemple de codage : Le codage Manchester.

Supports de transmission

Le signal représentant les données doit disposer d'un support pour être véhiculé. Le signal électrique utilise des supports à base de cuivre (paires torsadées ou câbles coaxiaux). Le signal lumineux utilise les différents types de fibres optiques ou l'air (infrarouge, rayon laser). Dans tous les cas, le signal subit une atténuation (exprimée en dB/Km) et une déformation qui sont des fonctions de la qualité du support (bande passante) et de sa longueur. Pour chaque type de support, on se verra imposer des limites quant à la longueur maximale utilisable.

Paires torsadées

Les câbles paires torsadées utilisés dans les réseaux locaux possèdent en principe 4 paires ( 8 fils). Selon la qualité des câbles, on les classe en 3 catégories :

catégorie 3 : câbles d'impédance 100 ou 120 ( dont les caractéristiques sont spécifiées jusqu'à 16 MHz.

catégorie 4 : câbles d'impédance 100 ou 120 ( dont les caractéristiques sont spécifiées jusqu'à 20 MHz.

catégorie 5 : câbles d'impédance 100 ou 120 ( dont les caractéristiques sont spécifiées jusqu'à 100 MHz.

L'impédance 100 ( correspond à une norme internationale, alors que l'impédance 120 ( est d'origine européenne. Dans les nouvelles installations, seule la catégorie 5 doit être utilisée pour préserver l'avenir.

Les câbles peuvent avoir des paires blindées (STP = Shielded Twisted Pairs) ou non blindées (UTP = Unshielded Twisted Pairs). Certains câbles possèdent un écran général pour toutes les paires (câble écranté).

Les paires torsadées sont de plus en plus utilisées pour le pré-câblage d'immeubles. Elles peuvent autoriser l'utilisation des mêmes types de câbles pour les différents types de réseaux LAN ou WAN (liaison RS232, RNIS, Téléphonique, Ethernet ou Token-Ring).

Câbles coaxiaux

Les câbles coaxiaux permettent de vŽhiculer des signaux Žlectriques ˆ haute frŽquence, car leur bande passante est importante (plusieurs centaines de MHz). Leur qualitŽ et leur prix sont fonction du diam�tre et des caractŽristiques. Le c‰blage est plus difficile ˆ rŽaliser qu'avec des paires torsadŽes.

Il existe 2 types de c‰bles coaxiaux dÕimpŽdance 50 ( utilisŽs dans les rŽseaux locaux :

- Le c‰ble RG11 dit "Thick" ou Òc‰ble StandardÓ ou ÒGros c‰bleÓ de couleur jaune diam�tre 9,5 mm

- Le c‰ble RG58 dit "Thin" ou Òc‰ble finÓ de couleur noire ou grise, diam�tre 4,4 mm. Ce c‰ble poss�de une bande passante infŽrieure au prŽcŽdent et est utilisŽ pour des liaisons plus courtes.

L'emploi des câbles coaxiaux a tendance à diminuer suite à l'utilisation des paires torsadées pour les accès aux noeuds et à l'emploi des fibres optiques pour les connexions entre bâtiments ou étages.

Figure 15 : Câble coaxial.

Fibres optiques

La fibre optique est un conducteur des signaux lumineux. Le matériau de base est la silice ou le plastique. Ce dernier matériau moins cher, possède cependant des performances inférieures.

Selon le mode de propagation de la lumière dans le cœur de la fibre, on distingue 3 types de fibres optiques:

Figure 16 : Différents types de Fibres optiques selon les modes.

Les fibres optiques, bien qu'ayant des bandes passantes très importantes ne sont utilisées que pour des liaisons point à point entre des segments de réseaux ou en anneau pour connecter des réseaux entre eux. Les difficultés de connectique empêchent, pour l'instant, une utilisation systématique des fibres optiques

Air

L'air est utilisé comme support des ondes électromagnétiques. Quelques tentatives de réseau local employant les ondes radio sont observées. Mais les problèmes d'encombrement des fréquences, d'interférences et de limitation de débits font que ces initiatives sont limitées.

Pour des liaisons point à point entre bâtiments ou sites distants, le faisceau laser peut être utilisé. Ce moyen est soumis à réglementation et reste très coûteux. Mais, il peut faire concurrence dans l'avenir à des liaisons WAN entre LAN.

Débits

Le premier réseau local vraiment répandu dans les années 80 fut le réseau AppleTalk. Sa partie physique est nommée LocalTalk. Le débit est de 230,4 Kbps.

Un autre réseau, Starlan, annonciateur d'Ethernet fonctionnait à 1 Mbps.

Les 2 versions de Token-Ring fonctionnent respectivement à 4 et 16 Mbps.

Ethernet fonctionne actuellement à 10 Mbps et tend vers 100 Mbps.

Normalisation

Modèle OSI

Figure 17 :  Modèle de référence OSI de l'ISO.

Le mod�le de rŽfŽrence pour l'Interconnexion des Syst�mes Ouverts OSI (Open System Interconnection) de l'ISO (International Standard Organization), propose un modèle standard pour interconnecter des systèmes à travers des réseaux. Chaque fonction de base nécessaire aux échanges de données entre 2 systèmes est concrétisée par une couche parmi les 7 du modèle. Les 4 couches inférieures concernent la transmission proprement dite. Les 3 couches supérieures sont orientées Applications de transmissions.

Bien que ce modèle soit reconnu par l'ensemble des constructeurs et éditeurs informatiques, peu de matériels, de protocoles ou de logiciels de transmission correspondent parfaitement au modèle, car ils sont antérieurs dans leur conception au modèle ou se calquent sur des standards existants.

Normalisation IEEE

L'IEEE (prononcez I3E = Institute of Electrical and Electronics Engineers) est un organisme américain qui a fait évoluer les standards des constructeurs US. Un comité dit "802", car créé en Février 1980, est chargé de générer les standards concernant les réseaux locaux. Chaque standard est présenté sous la forme 802.x. Ainsi 802.3 symbolise la normalisation d'Ethernet et 802.5 représente Token-Ring.

Figure 18 : Normes IEEE 802.

802.1	DŽfinit lÕinterfa�age entre 802.2 et les couches supŽrieures

802.2	DŽfinit le protocole de communication entre deux stations du rŽseau

Les normes ci-dessous dŽfinissent la mŽthode dÕacc�s au support :

802.3	CSMA/CD Bus et bande de Base

802.4	Token-Passing Bus (Jeton sur Bus et Large Bande)

802.5	Token Ring (Jeton sur Anneau et Bande de Base)

802.6	Metropolitan Area Network ( RŽseau urbain de donnŽes)

802.7	Broaband Technical Assistance (RŽseaux Large Bande)

802.8	Fiber Optic Technical Adversory (RŽseaux utilisant la Fibre Optique)

802.9	ISLAN (Integrated Services LAN) Standard concernant des réseaux intégrant la voix et les 	données.

802.10	Concerne la sécurité sur les réseaux.

802.11	Concerne les réseaux utilisant la communication sans fils (Radio, Infrarouge, Laser, ...)

802.12	100 VG-AnyLAN

Couches MAC et LLC

L'IEEE a défini dans la couche Liaison de l'OSI, 2 sous-couches : la couche MAC Medium Access Control et la couche LLC Logical Link Access.

Le rôle de la couche 2 est d'assurer le transfert des informations d'un noeud du réseau à un autre et ceci sans erreur. Elle génère des trames avec des systèmes de détection et correction des erreurs et assure la gestion de l'adressage.

La couche MAC représente la moitié inférieure de la couche 2. Elle varie d'un type de réseau à l'autre. Elle est liée à la topologie du réseau, à la méthode d'accès au support et à la technique de transmission utilisée. Ethernet, par exemple, est donc concerné par la couche physique 1 et la sous-couche MAC correspondante.

La couche LLC assure l'interface entre n'importe quel type de réseau et les couches supérieures (Fig. 18). Elle est commune à tous les types de réseaux normalisés par IEEE 802.

Types de réseaux locaux

Réseaux Physiques

Ethernet

Ethernet est certainement le type de réseau physique le plus répandu dans le mode. Il existe sous plusieurs formes en ce qui concerne le câblage. Les types de supports utilisés sont : Le câble coaxial Thick à l'origine d'Ethernet. Puis est apparue une version plus économique de câblage avec le câble RG58 Thin. Les paires torsadées utilisées seulement depuis quelques années nécessitent un HUB (multi-régénérateur du signal électrique) et ont permis un développement considérable d'Ethernet. Enfin, les fibres optiques permettent des liaisons entre bâtiments ou étages.

La méthode d'accès est CSMA/CD et le débit originellement à 10 Mbps tend vers 100 Mbps dans de nouvelles versions d'Ethernet en train d'apparaître.

Figure 19 :  Ethernet ; Différents types de câblage.

Token Ring

Token Ring est un réseau local physique très répandu dans le monde IBM qui en fut l'initiateur. Les noeuds du réseau sont aussi bien des PC que des mini-systèmes ou des gros ordinateurs. Il existe 2 types de réseaux Token-Ring en ce qui concerne le débit binaire, l'un à 4 Mbps l'autre à 16 Mbps. Tous les deux utilisent la méthode d'accès par Jeton.

Ce réseau se caractérise par un système de câblage très particulier. Les liaisons se font par des câbles renfermant des paires torsadées. Les connexions sont assurées, soit par des prises spéciales "hermaphrodites" et des adaptateurs DB9, soit par des prises RJ45. Bien que les informations circulent sur un anneau logique, le câblage est un anneau étoilé, articulé autour d'un élément spécifique à ce type de réseau, le MSAU (Multiple Stations Access Unit) ou MAU.

Figure 20 : Token Ring : Détails sur le MSAU.

Chaque noeud du réseau est relié au MSAU par un câble comportant une paire émission et une paire réception. Chaque prise du MSAU est reliée à la suivante. Chaque prise d'extrémité est rebouclée sur l'autre. Chaque prise non utilisée est court-circuitée. L'ensemble forme un anneau où peuvent circuler les informations qui sont transmises de station en station. En cas de coupure d'un câble de liaison avec la station (Lobe) ou dans le cas où la station est non active ou en panne, la prise correspondante est mise en court-circuit par des relais en position repos. Ces relais sont activés dès que la station est en marche et dès que les logiciels réseau sont chargés.

Figure 21 : Chaînage de MSAU.

Lorsque plusieurs MSAU sont nécessaires, les prises d'extrémité servent à les chaîner entre-eux. L'anneau doit toujours être refermé pour que la trame puisse circuler sur l'anneau.

NB : Ne confondez pas un MSAU avec un HUB. Ce dernier diffuse instantanément le signal sur toutes les prises. C'est un multi-répéteur.

Le MSAU n'envoie le signal que sur une seule prise à la fois en permettant la liaison entre 2 stations à un instant donné. Certains MSAU sont passifs, c'est-à-dire qu'ils se contentent d'établir des connexions entre stations. Ils ne possèdent pas d'alimentation électrique. La tension nécessaire pour activer les relais d'une prise est fournie par la carte réseau du noeud. Les MSAU actifs régénèrent le signal avant de l'envoyer vers la station.

LocalTalk (AppleTalk)

AppleTalk désigne les 7 couches du réseau conçu par Apple pour ses Macintosh. LocalTalk désigne le réseau physique qui utilise la méthode d'accès CSMA / CA, un bus série à une seule paire et un débit binaire de 230,4 Kbps. AppleTalk peut être utilisé sur Ethernet ou Token-Ring, il est alors dénommé EtherTalk ou TokenTalk. Tous les Macintosh sont équipés en série d'une prise pour LocalTalk et le système d'exploitation contient le logiciel réseau AppleTalk. Le raccordement se fait par des petits boîtiers de connexion et un câble équipé de prisesMin-DIN.

Figure 22 : LocalTalk.

ArcNet

ArcNet de Datapoint Corporation est un réseau qui utilise la méthode d'accès par Jeton sur Bus. Les débits sont de 2,5 Mbps ou 20 Mbps. Le câblage se fait en étoile autour d'un boîtier de raccordement. Les supports sont le câble coaxial RG62, la fibre optique ou la paire torsadée. Ce type de réseau est peu utilisé en France.

FDDI

FDDI (Fiber Distributed Data Interface) est surtout utilisé comme réseau d'interconnexion, c'est-à-dire comme un backbone. Il utilise une variante de la méthode d'accès par Jeton. Le support est un double anneau de fibre optique avec un débit binaire de 100 Mbps. La circonférence de l'anneau peut atteindre 100 Km. FDDI est souvent classé dans les MAN (Metropolitan Area Network) et non dans les LAN. Le double anneau permet d'assurer un secours en cas de rupture d'un d'entre eux. Les noeuds qui ont une connexion double avec les anneaux sont dits DAS (Double Attachment Station), les autres sont des SAS (Single Attachment Station).

Figure 23 : Réseau MAN FDDI.

Vos notes :

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Protocoles

Un protocole représente un ensemble de règles et de conventions sur la manière dont la transmission des informations est réalisée sur un réseau physique. Ceci inclut la présence ou non de connexion virtuelle, la détection et la correction des erreurs, le format et la durée des messages, la fonction d'adressage, la fonction de routage, etc ...

NetBios

NetBIOS (Network Basic Interface Input/Output System) est une extension réseau du BIOS des micro-ordinateurs PC d'IBM. Cette interface permet d'étendre l'accès aux ressources matérielles locales d'un micro-ordinateur aux ressources des autres micro-ordinateurs en réseau.

Figure 24 : NetBIOS.

Les principales fonctions de NetBIOS sont :

reconnaissance des noeuds entre eux : C'est le service de nom NetBIOS.

identification des applications sur le réseau : c'est le service de nom d'application NetBIOS.

assurer la création d'un circuit virtuel entre 2 stations et le gérer : c'est le service de session.

transférer les données : c'est le service de transfert des données.

Dans la version de base créée par IBM, NetBIOS est au niveau de la couche 5 (Session), les couches inférieures sont assurées par le logiciel et le matériel de la carte Token-Ring.

De nombreuses applications font appel directement à NetBIOS pour fonctionner en réseau. D'autres éditeurs de logiciels réseau (Novell ou Microsoft) ont inclus dans leurs piles de protocoles réseau un émulateur NetBIOS pour que ces applications puissent fonctionner.

TCP/IP

TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) est une suite de protocoles utilisée, au début, principalement dans le monde des systèmes informatiques utilisant le système d'exploitation UNIX. TCP/ IP devient de plus en plus, bien que non conforme au modèle de l'OSI, un standard de fait. De nombreux éditeurs de logiciel réseau permettent l'utilisation de TCP/IP en plus ou à la place de leur protocole natif (Exemples : NetWare utilise normalement IPX.SPX et Microsoft NetBEUI). TCP/IP est utilisé sur Internet.

Figure 25 : Pile de protocoles TCP / IP.

IPX/SPX

IPX / SPX (Internet Packet eXchange / Sequential Packet eXchange) est le protocole natif utilisé par le système d'exploitation réseau (N.O.S = Network Operating System) NetWare de Novell. C'est une variante de XNS de Xeros. Dans le dessin ci-dessous, le serveur possède son propre système d'exploitation (NetWare). Chaque station fonctionne avec un système d'exploitation différent. Dans le serveur et dans les stations, des modules logiciels de transmissions utilisant IPX sont chargés. Ils permettent le transfert des données entre station et serveur .

Figure 26 : Protocole IPX.

Types d'architecture réseau

Un serveur sur un réseau local est un ordinateur qui met des ressources partagées à la disposition des utilisateurs du réseau.

Un client est un ordinateur qui utilise une ou plusieurs ressources d'un ou plusieurs serveurs.

Une station de travail est un ordinateur utilisé par un utilisateur.

Les ressources partagées peuvent être des :

dispositifs de stockage de masse (disques durs, CD-ROM, Disques réinscriptibles, streamers ...).

dispositifs d'impression (imprimantes ou tables traçantes).

des moyens de communications (modems, fax, liaison avec des ordinateurs distants,...)

des applications (Sauvegarde, SGBD, Messagerie, ...).

Réseau Poste à Poste

Figure 27 : Réseau Poste à Poste.

Un réseau Poste à Poste (Peer to Peer ) est un réseau composé en général de micro-ordinateurs travaillant avec le même système d'exploitation. Un logiciel réseau est ajouté sur chaque machine. Il est composé de 2 modules fonctionnels indépendants :

Un module serveur

Un module client

Les micro-ordinateurs qui ne possèdent que le module client ne peuvent que partager les ressources mises à disposition sur le réseau. Ce sont des "Clients".

Les machines ne possédant que le module serveur ne peuvent que partager des ressources. Elles sont "serveur" uniquement.

Les machines qui possèdent les 2 modules sont à la fois client et serveur.

Les micro-ordinateurs peuvent travailler normalement et lancer des applications locales. Ce sont des stations de travail.

Si un serveur ne possède pas d'utilisateur, c'est-à-dire qu'aucune application locale n'est lancée, il est appelé serveur dédié.

Le fait qu'une machine serve à la fois de serveur et de station de travail implique que la puissance de la machine (microprocesseur et mémoire) est partagée. Tout blocage (plantage) d'une application locale entraîne le blocage de la partie serveur.

Pour qu'un utilisateur d'une machine puisse utiliser les ressources d'une autre, il faut que cette dernière soit active et que le réseau soit chargé.

Les logiciels réseau correspondants à ce type de réseau sont :

- Personal NetWare de Novell

- Lantastic d'Artisoft

- Windows for WorkGroup 3.11 de Microsoft

- Windows 95 de Microsoft

- Windows NT pour station de Microsoft

et quelques autres.

Réseau Client / Serveur

Figure 28 : Réseau de type Client / Serveur.

Dans ce type de réseau, les serveurs possèdent un Système d'exploitation réseau (N.O.S). Ils sont capables d'exécuter des applications écrites pour ce système d'exploitation.

Si le système d'exploitation le permet, la machine qui sert de serveur peut aussi servir de station de travail. Il faut que le système d'exploitation soit du type "préemptif", c'est-à-dire qu'un blocage d'une application ne provoque pas le blocage des autres.

La plupart de ces systèmes d'exploitation supportent le mode Mirorring ou Duplexing, c'est-à-dire le doublement des disques et leur copie réciproque pour améliorer la fiabilité du stockage des données.

Certains systèmes d'exploitation supportent la mise en miroir des serveurs eux-mêmes.

Les systèmes d'exploitation réseau les plus récents supportent le mode Multiprocesseurs. C'est-à-dire que plusieurs processeurs en parallèle exécutent le même système d'exploitation et les applications.

Les systèmes d'exploitationréseau les plus répandus en France sont :

- NetWare de Novell Version 3.1x et 4.

- fonctionnant sur Ethernet, Token-Ring , ArcNet et FDDI

- avec stations sous DOS, Windows, Windows (95), Windows NT, OS/2, MAC  et Unix.

- protocoles IPX et TCP/IP , NetBEUI dans certaines versions

- Windows NT Server de Microsoft

- fonctionnant sur Ethernet, Token-Ring et FDDI

- avec stations sous DOS, Windows, Windows (95), Windows NT, OS/2  et Unix.

- protocoles TCP/IP , IPX et NetBEUI

- LanManager sous OS/2 de Microsoft.

- fonctionnant sur Ethernet, Token-Ring et FDDI

- avec stations sous DOS, Windows, Windows (95), Windows NT, OS/2  et Unix.

- protocoles NetBEUI, TCP/IP

- LanServer sous OS/2 d'IBM

- fonctionnant sur Ethernet, Token-Ring et FDDI

- avec stations sous DOS, Windows, Windows (95), Windows NT, OS/2  et Unix.

- protocoles NetBEUI, TCP/IP

- Vines  sous OS/2 de Banyan

- fonctionnant sur Ethernet, Token-Ring et FDDI

- avec stations sous DOS, Windows, Windows (95), Windows NT, OS/2  et Unix.

- protocoles TCP/IP et OSI.

Serveurs

Serveurs de fichiers

La fonctions de base d'un serveur est la fonction Serveur de fichiers. Elle consiste à offrir aux stations du réseau un système de stockage centralisé pour l'ensemble des fichiers exploités par les utilisateurs du réseau.

Ces fichiers peuvent être des applications stockées sur le serveur, mais elles seront chargées et exécutées dans la station à la demande de l'utilisateur.

Ces fichiers peuvent être aussi des fichiers de données enregistrés par les utilisateurs dans leur répertoire de travail sur le serveur au lieu de le faire sur un répertoire de leur station.

Figure 29 : Serveur de fichiers.

Serveurs d'impression

Figure 30 : Serveur d'impression.

Serveurs de communications

Figure 31 : Serveur de communications.

Serveurs d'applications

Les serveurs d'applications sont des ordinateurs sur lesquels tournent des applications écrites pour le N.O.S du serveur.

SGBD

Une des principales applications tournant sur les serveurs sont les SGDB. La gestion de la base de données se fait par un module logiciel écrit pour le système d'exploitation du serveur. Cette application utilise aux mieux les ressources de stockage de masse du serveur. Une autre partie de l'application tourne dans les stations de travail. Elle est écrite pour le système d'exploitation de la station. Cette partie concerne les requêtes et l'affichage des résultats fournis par le SGBD.

Figure 32 : Serveur d'application SGBD.

Messagerie

Figure 33 : Serveur d'application ; Messagerie.

Chaque utilisateur peut envoyer des messages (texte + fichier) à un ou plusieurs autres utilisateurs. La gestion et le stockage des messages est assurée par l'application sur le serveur.

Sauvegarde

Figure 34 : Serveur de Sauvegarde.

L'application de sauvegarde est écrite pour un NOS déterminé. Elle tourne sur un serveur équipée de ce type de NOS. Cependant, elle est en mesure d'effectuer non seulement la sauvegarde des fichiers du serveur, mais celle des stations de travail, d'autres serveurs ou mini-systèmes.

Répéteur, Pont, Routeur, Passerelle

La longueur maximale d'un réseau en utilisant un seul type de câblage et sans régénérateur du signal électrique s'appelle un "segment". Cette longueur est, par exemple, de 180m pour un câble Thin et 500 m pour câble Thick sur un réseau Ethernet.

Répéteur

Un répéteur est un composant électronique du réseau. Il est principalement utilisé sur les réseaux Ethernet. Son rôle est :

d'augmenter la longueur du réseau lorsqu'elle est supérieure à la longueur maximale d'un segment.

de permettre le passage d'un type de câblage à un autre (Thin  (> Thick).

Le répéteur se situe au niveau de la couche Physique (1) du modèle de l'OSI.

Figure 35 : Répéteur.

Pont

Lorsque le trafic sur un réseau devient trop important, il devient nécessaire de le couper en 2 zones. Chacune des zones se comporte comme un segment isolé. Le pont est l'élément qui permet de réunir les zones. Si les trames de la zone 1 sont adressées à une machine de cette zone, elles ne traversent pas le pont. Dans le cas contraire, le pont expédie dans la trame dans l'autre zone.

Figure 36 : Pont.

Dans le dessin précédent, si une station de la zone 1 dialogue avec un serveur de cette zone, la trame reste locale à la zone. Si la trame d'une station de la zone 1 est destinée au serveur 2 de la zone 2, le pont la transmet. Si la position des stations et des serveurs dans chaque zone est judicieusement choisie, on aboutit à une baisse de trafic sur chaque zone par rapport au trafic du réseau tel qu’il était précédemment.

Figure 37 : Le pont par rapport au modèle de l'OSI.

Par rapport aux couches du modèle OSI, le pont se positionne aux couches 1 et 2. Le répéteur se situe au niveau de la couche 1 seulement. La couche liaison (trame) assure la liaison entre les 2 zones du réseau. Chaque couche physique n'est connectée qu'à une seule zone et se comporte comme un répéteur.

On distingue 2 types de ponts :

le pont local qui relie 2 zones d'un réseau.

les ponts distants qui relient 2 zones d'un même réseau par l'intermédiaire d'une liaison de type WAN.

Routeur

Le routeur est un équipement qui permet de relier entre eux des réseaux physiques de types différents. Par exemple, si l'on souhaite relier un réseau Ethernet à un réseau Token-Ring, on installera un routeur entre les 2 réseaux.

Cependant, pour que l'ensemble fonctionne, il faut que le ou les protocoles utilisés sur les 2 réseaux soient identiques. Un routeur n'est capable de reconnaître qu'un nombre fini de protocole. S'il ne reconnaît qu'un protocole, c'est un routeur mono-protocole. S'il en reconnaît plusieurs, c'est un routeur multi-protocole.

Figure 38 : Routeur.

Figure 39 : Le Routeur par rapport aux couches du modèle OSI.

Le routeur peut physiquement être implanté dans un boîtier spécialisé ou être intégré dans un serveur. Le routeur se situe au niveau des couches 1, 2 et 3.

Passerelle

Une passerelle est un dispositif qui travaille dans les couches hautes de modèle OSI. Elle permet de relier 2 LAN utilisant des protocoles complétement différents ou un réseau LANl à un réseau WAN. Elle a un rôle actif, outre le changement de débit entre le LAN et le WAN, ce qui met en œuvre un contrôle de flux, la passerelle doit empêcher l'envoi de données inutiles. Les données "Broadcast" doivent être filtrées. Elle peut mettre en service un système de compression des données pour minimiser le coût du transfert de données sur le WAN.

Les protocoles utilisés sur les réseaux ne sont pas les mêmes et les conversions doivent se faire au niveau des couches les plus hautes. Le terme "Gateway" correspond normalement au mot "Passerelle". Dans certains logiciels, ce terme est utilisé, d'une manière impropre, pour désigner un Routeur.

Figure 40 : Passerelle.

Figure 41 : La passerelle par rapport au modèle OSI.

Administration de Réseau

Rôle

Les réseaux locaux deviennent de plus en plus étendus et complexes. Il devient difficile, voire impossible, à un responsable de surveiller, gérer et maintenir ce type de réseau sans bénéficier d’outils appropriés.

L’outil d’administration devrait comporter, selon l’ISO, 5 fonctions distinctes :

( Gestion des erreurs

( Gestion des performances

( Gestion de la configuration

( Gestion des coûts

( Gestion de la sécurité

Figure 42 : Administration réseaux.

La gestion du réseau se fait à partir d'une station appelée console de Management. Dans cette console est installé un logiciel appelé "Manager". Dans les composants du réseau que l'on veut surveiller, sont installés des modules logiciels appelés "Agents" qui sont capables de répondre aux demandes et même d'envoyer des messages (Traps) en cas d'incident.

Protocoles

Le principal protocole utilisé pour la gestion des réseaux est SNMP (Simple Network Management Protocol. Il utilise pour le transport des informations UDP et IP.

D'autres protocoles, plus performants, CMIP (Common Management Information Protocol) et CMOT (Common Management Information Protocol Over TCP/IP) sont prévus pour le management mais restent en fait peu utilisés.

Logiciels

Gestion des Sites centraux

(Hyperviseurs)

SystemView (IBM)	NetMaster (Sterling Software )

Unicenter (C&A) Lanspy (Legent)

Gestion des

Clients / Serveurs

(Plate-Formes départementales)

Net Manager (Sun Connect) 	Openview (HP)

Dimons (NetLabs)		Spectrum (Cabletron)

MSL (Bull)		Starsentry (ATT)

| NetDirector (UB) Polycenter (DEC) |
| --- |
| Gestion des | NMS (Novell) |
| réseaux locaux | SMS (Microsoft) NAFM (Symantec) |

Figure 43 :Produits de management réseau.

Systèmes de câblage d'immeuble

Le pré-câblage d'immeubles est devenu une activité importante au niveau des réseaux. Toutes les solutions proposées, tendent à utiliser un câble et un type de prise unique pour toutes les sortes d'applications réseaux (Téléphonie analogique ou numérique, réseau local, transmission série synchrone ou asynchrone.

Bull propose le câblage BCS (Bull Cabling System) qui se décompose en 2 sous-systèmes :

- le BCS-E au niveau de l'établissement articulé autour de câbles coaxiaux et d'Ethernet.

- le BSC-D au niveau département qui supporte des débits jusqu'à 100 Mbps sur paires filaires de 	   catégorie 5.

IBM propose ICS (IBM Cabling System) articulé aussi sur 2 niveaux :

- le réseau d'établissement qui s'appuie sur Token-Ring.

- le réseau départemental qui utilise des paires torsadées blindées.

DEC , Matra et SGE propose l'offre Open Link peu répandue en France.

At&T propose PDS (Premises Distribution System).

France Télécom propose un système de câblage dénommé Corel pouvant être utilisé jusqu'à 100 Mbps. Il comporte la distribution des réseaux :

- Téléphonique analogique

- Téléphonique numérique RNIS

- Liaisons spécialisées analogiques ou numériques

- Réseau local 802.3 sur coaxial standard ou paires torsadées

- Réseau local 802.5 4 et 16 Mbps

- Video numérique ou analogique

# Footnotes

SGBD : Système de Gestion de Base de Données.

Noeud = Node en Anglais. Représente tous les éléments actifs connectés au réseau (Stations, serveurs, Répéteurs, Hubs, routeurs...)

backbone = épine dorsale .

ISO= International Standards Organization : Organisme de normalisation sur le plan international, promoteur du modèle OSI.

# Text boxes

Réseaux

Locaux

A.F.P.A Centre d'Angers 6, rue Guillaume Lekeu BP 448 49004 Angers Cedex 01

T.S.M.I - T.S.R.I.T

A.C. - B.A.

Géné_96.doc

29/05/96 10:11

Angers

RTC

ou LS

Le SERVEUR et son système d'exploitation réseau.

Imprimante partagée

Moyens de communications partagés

Périphérique de sauvegarde partagé

Mémoire de masse partagée, pour applications et données.

Stations de travail

Support ou Média

Télétransmissions

Réseaux Publics

Télex

RTC

LSA

LSN

Transfix

Transpac

Transdynx

RNIS

Transmission à distance

Bus

Systèmes Multipostes

PABX

X25

Réseaux Locaux

Vocation bureautique

Vocation industrielle

Transmission locale

WAN

LAN

Stations de travail

Support ou Média

Trame

La trame est diffusée sur l'ensemble du réseau

Serveur

Ce noeud génère la trame.

Ce composant régénère le signal électrique et le rediffuse vers tous les noeuds du réseau.

5

2

1

4

3

Trame

1

2

4

4

3

Ecoute

?

Trame

Emission

Trame

Collision

Détection Collision

T1

T2

Retrans-mission

?

?

RTS 1

Trame précédente

Délai Fixe + aléa

Gap

Inter trame

RTS 2

2 noeuds ont émis une trame RTS presque simultanément. Il y a collision Aucune trame CTS n'est reçue dans le temps imparti. La collision est détectée de façon logicielle par non acquittement. Une procédure de réémission doit  commencée.

Trame

Collision

RTS 1

RTS 2

Détection Collision Logicielle

par non - acquittement

Délai Fixe + aléa

RTS

CTS

DATA

Trame précédente

Gap

Inter trame

Gap

Inter trame

Trame

RTS

Trame

CTS

Emission

Ecoute

?

T1

T2

Retrans-mission

?

?

Chaque noeud vérifie, grâce à l'adresse de destination, si les données lui sont destinées. Dans tous les cas, la trame est transmise au noeud suivant.

Le noeud qui veut envoyer des données les déposent dans la trame et positionne le Jeton.

Noeud émetteur

Noeud de destination

1

2

Le noeud expéditeur vérifie le contenu de la trame, puis libère le Jeton.

Le noeud de destination recopie les données en mémoire, positionne un bit pour indiquer la réception et réexpédie la trame.

Noeud de destination

4

3

1

2

3

6

5

4

Trame

Chaque trame est diffusée sur l'ensemble du réseau

Un système d'adressage permet en adressant les noeuds successivement de former un anneau virtuel.

Données

Données codées Manchester

Codage :       1 logique = Front positif                       0 logique = Front négatif

Gaine

Fibre monomode

Coeur

Gaine

Fibre multimode à saut d'indice

Coeur

Fibre multimode à gradient d'indice

Coeur

Gaine

Indice

Indice

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

Réseau

Liaison

Physique

Support Physique

Couches orientées Applications

Couches orientées Réseau

Réseau

Système A

Système B

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

802.2 Contrôle de la couche liaison

LLC  = Logical Link Access

Interface avec la couche Physique

MAC = Medium Access Control

802.6

Metropolitan Area Network

802.8

Fibre

Optique

802.7

Broadband Technical Assistance

802.5

Token Ring

802.4

Token Bus

802.3

CSMA/CD

Bande de Base

Ethernet	MAP	Token-Ring

Répéteur

Hub

Bouchon

50 (

Té

Té

Bouchon

50 (

Transceivers

Bouchon

50 (

Bouchon

50 (

Câble Standard Jaune Thick  RG11

Câble Fin Thin RG58

Paires Torsadées

Câbles de descente AUI

1

2

4

3

3

MSAU

Chaque câble possède une paire émission et une paire réception.

Chaque prise est reliée à la suivante d'une façon interne.

Chaque prise non utilisée est court-circutée.

Prise permettant de chaîner ce MSAU avec d'autres.

Elle est reliée de façon interne à la prise la plus à gauche.

Lobe

3

MSAU 1

MSAU 2

Câble de Liaison

Câble de Liaison

Bouchon

Boîtier de raccordement

Double anneau fédérateur FDDI

Routeur

Routeur

Concentrateur FDDI

Concentrateur FDDI

DAS

DAS

SAS

SAS

Applications Utilisateur

Redirecteur

BIOS

NetBIOS

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Applications Utilisateur

Redirecteur

BIOS

NetBIOS

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Ressources physiques

locales partageables

Ressources physiques

locales partageables

Session

Réseau physique

Application

Présentation

1

2

3

6

7

X25-3

Paquets

X25-2

Trames

Réseau

Liaison

Physique

4

5

Session

Transport

TCP

UDP

LLC 802.2

Telnet

&

Rlogin

FTP

SMTP

TFTP

DNS

NFS

SNMP

BOOTP

Autres

X25-1

Bits

802.3

Ethernet

802.5

Token Ring

802.4

Bus à Jeton

ARP

RARP

IP

ICMP

IGMP

Pile de protocoles

TCP /IP

DOS

OS/2

MAC

Windows 95 /NT

N.O.S

NetWare x

Serveur

Stations de travail

Protocole IPX

Réseau physique Ethernet , Token-Ring ou  Arcnet

Cet ordinateur est :

- un serveur de fichiers

- un serveur d'impression

C'est une station de travail, client des autres serveurs.

Cet ordinateur ne partage aucune ressource. C'est une station de travail, client uniquement.

Cet ordinateur est seulement serveur de fichiers. Ce n'est pas une station de travail. C'est un serveur dédié.

Cet ordinateur est serveur de fichiers. Il est aussi client. C'est une station de travail.

Cet ordinateur est :

- un serveur de   	communications

C'est une station de travail, client des autres serveurs.

Tous les ordinateurs travaillent avec le même système d'exploitation

Ce n'est pas une station de travail. La puissance du processeur est réservée au serveur

DOS

OS/2

MAC

Windows 95 /NT

Serveurs avec un N.O.S

système d'exploitation réseau spécifique

Stations de travail

Ce serveur, contrairement à l'autre, est dédié, Il ne peut être utilisé comme station de travail.

DOS

OS/2

Stations de travail

Cette partie du disque sert à stocker le NOS et les fichiers nécessaires pour le fonctionnement des stations.

Cette autre partie du disque sert à stocker les applications et les données des stations de travail sous forme de fichiers enregistrés en utilisant un format d'enregistrement  spécifique au NOS..

MAC

Serveur de FICHIERS

N.O.S

Les données générées à partir de l'application, sont enregistrées dans un fichier de données sur le serveur dans le répertoire de travail de l'utilisateur.

Quand un utilisateur lance une application sur cette station, elle est chargée en mémoire à partir du fichier stocké sur le serveur. Puis elle est exécutée par le microprocesseur de la station.

Stations de travail

Cette imprimante connectée à une station de travail, est gérée par le logiciel d'impression réseau.

Un logiciel d'impression réseau installé sur le serveur gère toutes les imprimantes partagées.

Serveur d'IMPRESSION

Cette imprimante connectée directement sur  le réseau est gérée par le serveur.

Cette imprimante et la table traçante sont partagées et connectées directement sur le serveur

Cette station de travail, peut imprimer sur une des imprimantes partagées.

Stations de travail

Routeur

RNIS

Routeur

X25

NUMERIS

TRANSPAC

RTC

FAX

Cette station de travail utilise le serveur de communication pour atteindre un correspondant à travers le réseau NUMERIS.

Cette station de travail utilise le serveur de communication pour transférer un fichier par le RTC via un modem partagé.

Dans ce serveur tourne l'application SGBD écrite pour le NOS du serveur.

Il répond aux requêtes des stations.

Stations de travail

1 Requête envoyée par la station.

2 Traitement et recherche sont effectués par le SGBD.

3 Réponse envoyée à la station et affichée.

MAC

DOS

3

2

1

Stations de travail

MAC

DOS

Stations de travail

MAC

DOS

Serveur de Messagerie

Stations de travail

MAC

DOS

MAC

DOS

Serveur de Sauvegarde

Serveur de fichiers

Mini-ordinateur sous Unix.

Stations de travail

Longueur max d'un segment

MAC

DOS

MAC

DOS

Serveur

MAC

DOS

Répéteur

Longueur max d'un segment

Zone 1

MAC

DOS

DOS

Serveur

1

MAC

DOS

Pont

Zone 2

Serveur

2

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Liaison

Physique

Physique

Pont

Bridge

MAC

DOS

Serveur

Routeur

Multi-protocole

TCP / IP

et

IPX

Serveur

MAC

DOS

IPX et TCP/IP

IPX et TCP/IP

Ethernet

- CSMA/CD

- 10 Mbps

Token

- Jeton

- 16 Mbps

DOS

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Liaison  1

Physique 1

Physique 2

Routeur

Router

Liaison 2

Réseau

Ethernet

CSMA/CD

10 Mbps

Token

Jeton

16 Mbps

Passerelle

Serveur

MAC

DOS

Protocole Y

MAC

DOS

DOS

Serveur

Protocole X

Passerelle

Passerelle   Gateway

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Application

Présentation

Session

Transport

Réseau

Liaison

Physique

Administration de  stations

Administration des serveurs

Analyse

réseau

Cartographie

Administration des Hubs

Administration des Routeurs